## Slide 1
Tesi Sperimentale
Sviluppo di un Mokup per la prototipazione
di architetture di controllo per Tokamak
Relatore
Prof. Daniele Carnevale
Correlatore
Marco Passeri
Candidato
Emanuele Alfano
A.A 2020/2021

## Slide 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 2
Tokamak e fusione nucleare
Struttura della presentazione

## Slide 3
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 3
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Struttura della presentazione

## Slide 4
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 4
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Modellazione e stima dei parametri
Struttura della presentazione

## Slide 5
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 5
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Modellazione e stima dei parametri
Creazione del controllo e implementazione
Struttura della presentazione

## Slide 6
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 6
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Modellazione e stima dei parametri
Creazione del controllo e implementazione
Libreria di comunicazione (EMP)
Struttura della presentazione

## Slide 7
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 7
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Modellazione e stima dei parametri
Creazione del controllo e implementazione
Libreria di comunicazione (EMP)
Sviluppi Futuri
Struttura della presentazione

## Slide 8
Collaborazioni
Il progetto si colloca nell’ambito delle tecniche di controllo per impianti Tokamak, realizzata in collaborazione con il centro ricerche ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente) di Frascati e coordinato dal gruppo CODAS (Control and Data Acquisition System).
L’obiettivo del gruppo di ricerca è di ricreare in laboratorio le dinamiche elettromagnetiche di un impianto Tokamak e testare architetture e algoritmi di controllo.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 8

## Slide 9
Mokup
Il progetto complessivo punta a realizzare l’architettura di controllo in tutti i suoi aspetti software, con riguardo ai problemi di interconnessione
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 9

## Slide 10
Il progetto complessivo punta a realizzare l’architettura di controllo in tutti i suoi aspetti software, con riguardo ai problemi di interconnessione
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 10
Mokup

## Slide 11
Tokamak:
centrale per la fusione nucleare
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 11
Un Tokamak è una macchina di forma toroidale in cui un gas viene portato nello stato di plasma e mantenuto lontano dalle pareti interne attraverso opportuni campi magnetici.

## Slide 12
Cos’è la fusione nucleare?
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 12
Per fusione termonucleare si intende il processo mediante il quale i nuclei di due o più atomi vengono uniti tra loro.
Durante la reazione avviene una perdita di massa con conseguente liberazione di energia, in accordo con l’equazione di Einstein:

## Slide 13
Perché fusione nucleare?
L’energia nucleare prodotta a seguito di questa reazione è elevatissima e per tale motivo risulta di forte interesse per la civiltà umana sviluppare tecniche sofisticate che ne permettano lo sfruttamento in maniera controllata.
Il processo di fusione nucleare avviene naturalmente all’interno delle stelle e trasforma l’idrogeno (di cui sono composte) in elio.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 13

## Slide 14
Combustibile semi-inesauribile
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 14
Fusione nucleare, vantaggi:

## Slide 15
Combustibile semi-inesauribile
Non si producono scorie radioattive come per la fissione
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 15
Fusione nucleare, vantaggi:

## Slide 16
Combustibile semi-inesauribile
Non si producono scorie radioattive come per la fissione
La reazione è intrinsecamente stabile
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 16
Fusione nucleare, vantaggi:

## Slide 17
Combustibile semi-inesauribile
Non si producono scorie radioattive come per la fissione
La reazione è intrinsecamente stabile
Nessuno prodotto derivato è adatto a fini bellici
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 17
Fusione nucleare, vantaggi:

## Slide 18
Combustibile semi-inesauribile
Non si producono scorie radioattive come per la fissione
La reazione è intrinsecamente stabile
Nessuno prodotto derivato è adatto a fini bellici
Livelli di radioattività residua dell’impianto sono lievi e i materiali di scarto hanno tempi di decadimento molto più brevi (100 Anni)
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 18
Fusione nucleare, vantaggi:

## Slide 19: Prototipo

## Slide 20
Il trasformatore:
un modello di Tokamak

## Slide 21
Circuito equivalente
Matematicamente è possibile modellare la dinamica della corrente bobina - plasma con la stessa dinamica un trasformatore ideale monofase
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 21

## Slide 22
Semplificazione del circuito equivalente
Negli impianti reali il primario è attuato da un generatore di corrente in retroazione, il ché permette di ignorare l’effetto di mutua induttanza tra il plasma  bobina,
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 22
Quindi consideriamo solo l’effetto bobina  plasma, modellando il controllo della corrente nel primario come un sistema lineare del 1 ordine con i suoi componenti equivalenti

## Slide 23
Dal circuito alla dinamica
Usando la prima e seconda legge di Kirchhoff (legge nodi e maglie) e la legge di Faraday per la indotta, siamo in grado di ottenere la dinamica istantanea del circuito.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 23

## Slide 24
Funzione di trasferimento del plasma
Il modello costitutivo che descrive il secondario è:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 24

## Slide 25
Funzione di trasferimento del plasma
Il modello costitutivo che descrive il secondario è:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 25

## Slide 26
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 26
Funzione di trasferimento del primario
Come detto anche prima, il primario è attuato da un controllo di corrente in feedback, il modello riportato è quindi il suo modello equivalente a un sistema lineare del primo ordine, infatti:

## Slide 27
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 27
Funzione di trasferimento del primario
Come detto anche prima, il primario è attuato da un controllo di corrente in feedback, il modello riportato è quindi il suo modello equivalente a un sistema lineare del primo ordine, infatti:

## Slide 28
Come detto anche prima, il primario è attuato da un controllo di corrente in feedback, il modello riportato è quindi il suo modello equivalente a un sistema lineare del primo ordine, infatti:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 28
Nota: e sono dei parametri equivalenti per esprimere la dinamica equivalente del controllore in feedback di corrente
Funzione di trasferimento del primario

## Slide 29
Parametri misurati
Per questo progetto si è scelto di misurare la CORRENTE DI PLASMA attraverso il suo campo elettrico. Dall’equazione della dinamica abbiamo che, nel caso in cui la corrente di Plasma sia costante, allora .
Usiamo quindi la Tensione che rappresenta il campo elettrico del plasma.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 29

## Slide 30
Unendo insieme i 3 tasselli otteniamo la funzione di trasferimento complessiva
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 30
Funzione di trasferimento complessiva

## Slide 31
Trasduttore di corrente
Per la misura della corrente usiamo un Allegro, High-Precision Linear Current Sensor
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 31

## Slide 32
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 32
Trasduttore di corrente, schema interno:

## Slide 33
Bandwidth | 120 kHz
Output rise time | 4.1 s
Ultralow power loss | Resistenza interna
Single supply operation | 4.5 to 5.5 V
Primary sampled current | ±100 A
Sensitivity sens (Typ.) | 20(mV/A)
Current directionality | Bidirectional
 | –40 to 150 (°C)
Bandwidth | 120 kHz
Output rise time | 4.1 s
Ultralow power loss | 
Single supply operation | 4.5 to 5.5 V
Primary sampled current | ±100 A
Sensitivity sens (Typ.) | 20(mV/A)
Current directionality | Bidirectional
 | –40 to 150 (°C)
Sensore di misura di corrente a effetto Hall
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 33
Trasduttore di corrente, caratteristiche chiave:

## Slide 34
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 34
Trasduttore di corrente, non linearità:

## Slide 35
Driver di corrente - IBT-2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 35

## Slide 36
Driver di corrente - IBT-2, schema interno:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 36

## Slide 37
Driver di corrente - IBT-2, Dead-zone:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 37

## Slide 38
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 38
Driver di corrente - IBT-2, Dead-zone:

## Slide 39
Driver di corrente - IBT-2, Dead-zone:
Riassumendo,il driver è caratterizzato da una Dead-zone sia SUPERIORE che INFERIORE
Dead-zone Inferiore | Dead-zone Superiore
120 PWM | 220 PWM
Essa viene quindi eliminata nel software di controllo, che lavorerà quindi solo con PWM nel range [120, 220]
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 39

## Slide 40
Identificazione del modello

## Slide 41
Identificazione automatica
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 41
Mediante la libreria:
«System Identification Toolbox»
Integrata all’interno di Matlab sono stati stimati i parametri delle funzioni di trasferimento usando in ingresso un onda trapezoidale.
Sono mostrati gli esiti:
Corrente del primario
Tensione secondario

## Slide 42
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 42
Identificazione manuale
Partendo dalle stime automatiche viste precedentemente, mediante un lavoro di tuning dei parametri si è calcolato un modello più aderente alla realtà
Sono mostrati gli esiti:
Corrente del primario
Tensione secondario

## Slide 43
Funzioni di trasferimento stimate
I parametri possono essere riassunti come:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 43

## Slide 44
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 44
Test 1

## Slide 45
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 45
Test 2

## Slide 46
Test 3
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 46

## Slide 47
Sviluppo del controllore

## Slide 48
Obiettivi di controllo
Inseguimento asintotico di segnali costanti per l’uscita
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 48

## Slide 49
Obiettivi di controllo
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 49
Inseguimento asintotico di segnali costanti per l’uscita

## Slide 50
Controllore «PID-STYLE»
Dopo uno studio teorico, risulta che il controllore deve possedere 2 poli nell’origine
Il design del controllore da noi proposto è quindi:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 50

## Slide 51
Analizziamo ora come i termini del controllore proposto contribuiscono alla dinamica sul modello stimato precedentemente.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 51
Analisi qualitativa con Simulink

## Slide 52
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 52

## Slide 53
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 53

## Slide 54
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 54

## Slide 55
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 55

## Slide 56
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 56

## Slide 57
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 57

## Slide 58: Risultati Sperimentali

## Slide 59
Da tempo continuo a tempo discreto
Mediante una discretizzazione Zero Order Hold (ZOH), otteniamo il controllore equivalente a tempo discreto
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 59

## Slide 60
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 60
ZOH discretizzazione

## Slide 61
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 61

## Slide 62
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 62

## Slide 63
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 63

## Slide 64: EMP: Embedded Message Pack
https://github.com/Alfystar/EMP

## Slide 65
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 65
Key feature, scopi e limiti di EMP
EMP nasce con l’obiettivo di standardizzare un protocollo di comunicazione per lo scambio di pacchetti multipli.

## Slide 66
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 66
EMP nasce con l’obiettivo di standardizzare un protocollo di comunicazione per lo scambio di pacchetti multipli.
È progettata per automatizzare il lavoro di programmazione necessario all’invio e alla ricezione di pacchetti tra 2 Device connessi Peer2Peer (nessuna pretesa di networking) tra device poco potenti.
Key feature, scopi e limiti di EMP

## Slide 67
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 67
EMP nasce con l’obiettivo di standardizzare un protocollo di comunicazione per lo scambio di pacchetti multipli.
È progettata per automatizzare il lavoro di programmazione necessario all’invio e alla ricezione di pacchetti tra 2 Device connessi Peer2Peer (nessuna pretesa di networking) tra device poco potenti.
Al suo interno comprende un layer software per l’integrità del pacchetto attraverso un CRC8.
Key feature, scopi e limiti di EMP

## Slide 68
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 68
EMP nasce con l’obiettivo di standardizzare un protocollo di comunicazione per lo scambio di pacchetti multipli.
È progettata per automatizzare il lavoro di programmazione necessario all’invio e alla ricezione di pacchetti tra 2 Device connessi Peer2Peer (nessuna pretesa di networking) tra device poco potenti.
Al suo interno comprende un layer software per l’integrità del pacchetto attraverso un CRC8.
La libreria è stata realizzata poiché un sistema simile non è attualmente presente per dispositivi embedded dalle prestazioni modeste.
Key feature, scopi e limiti di EMP

## Slide 69
Dist = 3
Dist = 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 69
Consistent Overhead Byte Stuffing (COBS)
È un algoritmo per codificare byte di informazione dividendoli in frame attraverso un algoritmo non ambiguo.
COBS trasforma una stringa arbitraria di byte, ciascuno dei quali ha un Range di valori da [0:255] in una stringa di byte dove però ogni byte va da [1:255].
Protocollo di comunicazione

## Slide 70
Vantaggi
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 70
Conseguenze del protocollo

## Slide 71
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 71
Conseguenze del protocollo

## Slide 72
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
Canale multi-packet ready
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 72
Conseguenze del protocollo

## Slide 73
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
Canale multi-packet ready
Protocollo senza negoziazioni
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 73
Conseguenze del protocollo

## Slide 74
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
Canale multi-packet ready
Protocollo senza negoziazioni
Svantaggi
Aggiunge 2 byte fissi
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 74
Conseguenze del protocollo

## Slide 75
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
Canale multi-packet ready
Protocollo senza negoziazioni
Svantaggi
Aggiunge 2 byte fissi
Richiede O(n) elaborazione sia in codifica che decodifica
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 75
Conseguenze del protocollo

## Slide 76
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 76

## Slide 77
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 77

## Slide 78
Il progetto sviluppato sin ora:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 78
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 79
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 79
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 80
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 80
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 81
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 81
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 82
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 82
Possibili sviluppi possono essere:
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 83
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 83
Possibili sviluppi possono essere:
Upgrade del µC per alzare le frequenze di campionamento
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 84
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 84
Possibili sviluppi possono essere:
Upgrade del µC per alzare le frequenze di campionamento
Studiare e implementare un controllore switching
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 85
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 85
Possibili sviluppi possono essere:
Upgrade del µC per alzare le frequenze di campionamento
Studiare e implementare un controllore switching
Modificare l’attuatore di corrente con un dispositivo superiore
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 86
Il progetto sviluppato sin ora:
Replica controllo e diagnostiche di base in un Tokamak
Permette un controllo seriale attraverso un device esterno (EMP)
Ammette di osservare in «streaming» l’evoluzione dell’esperimento
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 86
Possibili sviluppi possono essere:
Upgrade del µC per alzare le frequenze di campionamento
Studiare e implementare un controllore switching
Modificare l’attuatore di corrente con un dispositivo superiore
Integrare attraverso MARTe2 il prototipo al resto della rete
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 87
Riformulazione delle funzioni di trasferimento
Allo scopo di calcolare li design di controllore adatto, ridefiniamo le
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 87

## Slide 88
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 88

## Slide 89
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 89

## Slide 90
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 90

## Slide 91
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 91

## Slide 92
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 92

## Slide 93
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 93