## Slide 1
Tesi Sperimentale
Sviluppo di un Mokup per la prototipazione
di architetture di controllo per Tokamak
Relatore
Prof. Daniele Carnevale
Correlatore
Marco Passeri
Candidato
Emanuele Alfano
A.A 2020/2021

## Slide 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 2
Tokamak e fusione nucleare
Componenti del prototipo
Modellazione e stima dei parametri
Creazione del controllo e implementazione
Libreria di comunicazione (EMP)
Sviluppi Futuri
Struttura della presentazione

## Slide 3
Collaborazioni
Il progetto si colloca nell’ambito delle tecniche di controllo per impianti Tokamak, realizzata in collaborazione con il centro ricerche ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente) di Frascati e coordinato dal gruppo CODAS (COntrol and Data Acquisition System).
L’obiettivo è ricreare in laboratorio le dinamiche elettriche di un impianto Tokamak.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 3

## Slide 4
CODAS Project
Il progetto complessivo punta a realizzare l’architettura di controllo in tutti i suoi aspetti software, con riguardo ai problemi di interconnessione
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 4

## Slide 5
Tokamak, centrale di Fusione Nucleare
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 5
Un Tokamak è una macchina di forma toroidale in cui un gas viene portato nello stato di plasma e mantenuto coeso e lontano dalle pareti interne grazie ad un campo magnetico.

## Slide 6
Fusione nucleare, cos’è?
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 6
Per fusione termonucleare si intende il processo mediante il quale i nuclei di due o più atomi vengono uniti tra loro
Durante la reazione avviene una perdita di massa con conseguente liberazione di energia, in accordo con l’equazione di Einstein:

## Slide 7
Fusione Nucleare, Perché?
L’energia nucleare prodotta a seguito di questa reazione è elevatissima e per tale motivo risulta di forte interesse per la civiltà umana sviluppare tecniche sofisticate che ne permettano la raccolta in maniera controllata.
Il processo di Fusione Nucleare avviene naturalmente all’interno delle stelle e trasforma l’idrogeno (di cui sono composte) in elio.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 7

## Slide 8
Fusione Nucleare, Vantaggi
Combustibile semi-inesauribile
Non si producono scorie radioattive come per la fissione
La reazione è intrinsecamente stabile
Nessuno prodotto derivato è adatto a fini bellici
Livelli di radioattività residua dell’impianto sono lievi e i materiali di scarto hanno tempi di decadimento molto più brevi (100 Anni)
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 8

## Slide 9: Prototipo

## Slide 10
Trasformatore, un Modello di Tokamak

## Slide 11
Circuito equivalente
Matematicamente è possibile modellare la dinamica della corrente Bobina - Plasma con la stessa dinamica un Trasformatore Ideale Monofase
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 11

## Slide 12
Circuito equivalente, Semplificazione
Negli impianti reali il primario è attuato da un generatore di corrente in retroazione, il ché permette di ignorare l’effetto di mutua induttanza tra il Plasma  Bobina,
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 12
Quindi consideriamo solo l’effetto Bobina  Plasma, modellando il generatore come un sistema lineare del 1 ordine pilotato in corrente

## Slide 13
Dal circuito alla dinamica
Usando la Prima e Seconda legge di Kirchhoff (legge nodi e maglie) siamo in grado di ottenere per entrambi i rami del circuito la loro dinamica istantanea:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 13

## Slide 14
Funzione di trasferimento Plasma
Il modello costitutivo che descrive il secondario è:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 14

## Slide 15
Funzione di trasferimento Primario
Come detto anche prima, il primario è attuato da un controllo di corrente in feedback, il modello riportato è quindi il suo modello equivalente a un sistema lineare del primo ordine, infatti:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 15
Nota: e sono dei parametri equivalenti per esprimere la dinamica equivalente del controllore in feedback di corrente

## Slide 16
Circuito di Misura
Tra i tanti modi in cui possiamo misurare la corrente di plasma, per questo progetto si è scelto di misurarla attraverso il suo campo elettrico. Dall’equazione della dinamica abbiamo infatti che, in caso la corrente di Plasma è costante, allora .
Usiamo quindi la Tensione che rappresenta la tensione del plasma
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 16

## Slide 17
Funzione di trasferimento Complessiva
Unendo insieme i 3 tasselli otteniamo la funzione di trasferimento complessiva
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 17

## Slide 18
Misura di Corrente
Per la misura di corrente usiamo un Allegro, High-Precision Linear Current Sensor
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 18

## Slide 19
Misura di Corrente, Schema interno
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 19

## Slide 20
Misura di Corrente, Caratteristiche Chiave
Bandwidth | 120 kHz
Output rise time | 4.1 s
Ultralow power loss | Resistenza Interna
Single supply operation | 4.5 to 5.5 V
Primary Sampled Current | ±100 A
Sensitivity Sens (Typ.) | 20(mV/A)
Current Directionality | Bidirectional
 | –40 to 150 (°C)
Bandwidth | 120 kHz
Output rise time | 4.1 s
Ultralow power loss | 
Single supply operation | 4.5 to 5.5 V
Primary Sampled Current | ±100 A
Sensitivity Sens (Typ.) | 20(mV/A)
Current Directionality | Bidirectional
 | –40 to 150 (°C)
Sensore di misura di corrente a Effetto Hall
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 20

## Slide 21
Misura di Corrente, Non Linearità nella misura
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 21

## Slide 22
Driver di Corrente - IBT-2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 22

## Slide 23
Driver di Corrente - IBT-2, Schema interno
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 23

## Slide 24
Driver di Corrente - IBT-2, Dead-zone
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 24

## Slide 25
Driver di Corrente - IBT-2, Dead-zone
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 25

## Slide 26
Driver di Corrente - IBT-2, Dead-zone
Riassumendo, il driver soffre di Dead-zone sia Superiore che Inferiore
Dead-zone Inferiore | Dead-zone Superiore
120 PWM | 220 PWM
Essa viene quindi eliminata nel Software di controllo, che lavorerà quindi solo con PWM nel range [120, 220]
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 26

## Slide 27
Identificazione del Modello

## Slide 28
Identificazione Automatica
Mediante la libreria:
«System Identification Toolbox»
Integrata all’interno di Matlab sono stati stimati I parametri delle funzioni di trasferimento usando in ingresso un onda Trapezoidale.
Gli esiti:
Corrente del primario, accettabile
Tensione secondario, fallito
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 28

## Slide 29
Identificazione Manuale
Partendo dalle stime automatiche viste precedentemente, mediante un lavoro di tuning dei parametri si è calcolato un modello più aderente alla realtà
Gli esiti:
Corrente del primario, Eccellente
Tensione secondario, Ottimo
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 29

## Slide 30
Funzioni di trasferimento Stimate
I cui parametri possono essere riassunti come:
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 30

## Slide 31
Benchmark 1
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 31

## Slide 32
Benchmark 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 32

## Slide 33
Benchmark 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 33

## Slide 34
Sviluppo del Controllo

## Slide 35
Obiettivo di Controllo
L’obiettivo di controllo è il raggiungimento con errore nullo di un riferimento costante per le correnti di Plasma.
Come visto prima, la misura di tensione, in caso di corrente costante, equivale a quella di corrente (a meno di un coefficiente funzione della resistenza di plasma)
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 35

## Slide 36
Riformulazione delle funzioni di trasferimento
Allo scopo di calcolare li design di controllore adatto, ridefiniamo le
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 36

## Slide 37
Calcolo del controllore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 37

## Slide 38
Controllore PID-style
Il design di controllore proposto è quindi:
Analizziamo ora come i Termini contribuiscono alla dinamica sul modello stimato precedentemente.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 38

## Slide 39
Analisi Qualitativa con Simulink
Analizziamo ora come i Termini del controllore proposto contribuiscono alla dinamica sul modello stimato precedentemente.
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 39

## Slide 40
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 40

## Slide 41
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 41

## Slide 42
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 42

## Slide 43
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 43

## Slide 44
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 44

## Slide 45
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 45

## Slide 46
Applicazione Reale

## Slide 47
Da Tempo continuo a Tempo Discreto
Mediante una discretizzazione Zero Order Hold (ZOH), otteniamo il controllore equivalente a tempo discreto
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 47

## Slide 48
ZOH discretizzazione
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 48

## Slide 49
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 49

## Slide 50
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 50

## Slide 51
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 51

## Slide 52: EMP: Embedded Message Pack
https://github.com/Alfystar/EMP

## Slide 53
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 53
Scopo, Key feature, limiti di EMP
EMP nasce con l’obiettivo di standardizzare un protocollo di comunicazione per lo scambio di pacchetti multipli.
È progettata per automatizzare il lavoro di programmazione necessario all’invio e alla ricezione di pacchetti tra 2 Device connessi Peer2Peer (nessuna pretesa di networking) tra device poco potenti.
Al suo interno comprende un layer software per l’integrità del pacchetto attraverso un CRC8.
La libreria è stata realizzata poiché un sistema simile non è attualmente presente per dispositivi embedded dalle prestazioni modeste.

## Slide 54
Dist = 3
Dist = 2
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 54
Protocollo di comunicazione
Consistent Overhead Byte Stuffing (COBS)
È un algoritmo per codificare byte di informazione dividendoli in frame attraverso un algoritmo non ambiguo
COBS trasforma una stringa arbitraria di byte, ciascuno dei quali ha un Range di valori da [0:255] in una stringa di byte dove però ogni byte va da [1:255].

## Slide 55
Vantaggi
Pacchetti self-delimited
Canale multi-packet ready
Protocollo senza negoziazioni
Svantaggi
Aggiunge 2 byte fissi
Richiede O(n) elaborazione sia in codifica che decodifica
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 55
Conseguenze del protocollo

## Slide 56
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 56

## Slide 57
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 57

## Slide 58
Conclusioni & Sviluppi futuri
Il progetto sviluppato sin ora ha:
Raggiunto gli obiettivi di controllo
Permette un controllo seriale da un device esterno
Permette di eseguire una diagnostica «streaming» del processo
Nel prossimo futuro è in programma:
Upgrade del micro controllore per alzare le frequenze di campionamento
Studiare e implementare un controllore switching
Modificare l’attuatore di corrente con un dispositivo superiore
15/10/2021 Sviluppo di un Mokup per la prototipazione di architetture di controllo per Tokamak Pagina 58